## Slide 1: 案例分享
赵曈

## Slide 2: 案例：TV有几率无法进入
此问题解决跨越时间长，主要阶段有三阶段。
第一阶段，首次出现问题
现象：在LED42M3400PDE-2BOM（800C平台）这一机型上，莞康生产报有部分板出现无法进入TV的问题，并且在重新升级后问题可能消失。
分析：首先，此问题几率出现、重升级后有几率解决，认为是软件问题。其次，鉴于在制作加快开机速度软件的过程中遇到过一些莫名问题，故怀疑是由于导入此加快措施引起。
措施：去除对加快开机速度措施的导入，等待产线验证。
结果：验证不成功，问题仍然存在。

## Slide 3: 续案例：TV有几率无法进入
再分析：请教技术支持，怀疑是由于打包方式不正确所引起，于是修改打包脚本，再打包发布软件验证。
结果：验证之前发现可以通过进入工厂菜单复位操作使TV可以正常进入，因生产紧急就用此方法生产。一段时间后验证完毕反馈修改打包脚本的方法无用。
第二阶段，合新问题更改发软件
新背景：此时出现遥控器确认键不灵敏的问题，在解决此问题后需要给安康发一系列800C机型软件。

## Slide 4: 续案例：TV有几率无法进入
再分析：此时结合之前验证的结论，认为此TV无法进入问题与打包方式和加快开机速度措施无关，将怀疑的目光投向supernova在两个版本之间更新的so文件。
措施：回退supernova至更新so文件之前的定版，ICS导入解遥控器确认键不灵敏的问题，打包方式使用定版，发布验证。
结果：验证失败。
第三阶段，解决
最终分析：3次措施排除了加速措施、打包脚本、supernova三方面的可能性，即问题是由ICS版本更新引出。再查svn记录，发现ICS更新了一次kernel，认为是此kernel引出的问题。

## Slide 5: 续案例：TV有几率无法进入
措施：将ICS完全倒退回前次定版，手动合入需要更新的apk，特别注意保持kernel不变，打包发布验证。
结果：验证通过，可以肯定是这一版kernel的问题。此版kernel应属于误更新。

## Slide 6: 解决过程中的失误
回顾此案例，主要失误有下面几点：
首先，被加快开机速度措施所迷惑，没有第一时间进行倒版本工作。考虑到安康之前有生产导入加速措施之后的软件，应该及时联系安康以便确认问题是否与加速措施有关。
其次，自身对软件版本控制不严格。此问题在初期能够避免。对于kernel这种重要文件的更新，应该跟上传人员及时确认修改目的。
最后，解问题时动作不够彻底。像此类有生产进度催促且一时无法准确定位源头的问题，应当在解问题的第一版就把所有可能项都倒回到稳定版本，再手动合入必须的修改，以确保生产进度为第一目标，之后再进行不同条件下的验证。

## Slide 7: 改进措施
针对此次解问题过程中自身暴露出的不足，有以下三点改进措施。
首先，不同软件版本之前引出的差异和问题，应及时与分康生产沟通同时自己试验，确认以前定版软件是否存在此问题，帮助大致定位问题出现时间。
其次，建立更详尽的软件发布表。目前我的软件发放表只包含机型、配屏、版本、更改信息。就此问题来看，还应加上基于的svn版本号，与定版相比改动的svn版本信息以及编译日期。便于进行高精度的定位。

## Slide 8: 续：改进措施
最后，严格区分制作发布软件的代码和Debug用的代码。遵守要求在用稳定版本branch出来的代码中编译要正式发布的软件，及时将新定版软件的更改合到其中，确保每次发布的定版软件中不会误导入Debug时加入的功能和修改。